## Slide 1
Aldo Vaccari
HES-SO Valais
aldo.vaccari@hevs.ch

## Slide 2: Qu’est-ce que le CPPS ?
Centre d’apprentissage pour comprendre, prévenir et se protéger lors d’un séisme
But : Former et préparer efficacement les écoliers et la population à l’éventualité d’un tremblement de terre.

## Slide 3: Pourquoi le CPPS en Valais ?
La Suisse est un pays où les tremblements de terre représentent un danger naturel conséquent. Selon les spécialistes, le Valais présente le plus fort aléa sismique en Suisse. En moyenne statistique, un séisme d’une magnitude d’environ 6 se produit en Valais tous les 50 à 100 ans.
09.12.1755 Brig-Naters (VS) Mag 5.7 / Intensité VIII
25.07.1855 Stalden-Visp (VS) Mag 6.2 / Intensité VIII
25.01.1946 Sierre (VS) Mag 6.1 / Intensité VIII

## Slide 4: Rappel : Magnitude / Intensité ?
1) Magnitude = Energie dégagée par le séisme à son foyer (Echelle de Richter (1935) 0 - 9.5)
Un séisme est défini par sa magnitude et son intensité.
Pour une magnitude, il y a plusieurs mesures d’intensité
I : Non ressenti
II : Rarement ressenti
III : Faible
IV : Largement observé
V :.Fort
VI : Dégâts légers
VII : Dégâts
VIII : Dégâts importants
IX : Destructions
X : Destructions importantes
XI : Catastrophe
XII : Catastrophe généralisée
2) Intensité = Observation et ressenti des dégâts causés en un lieu donné (Echelle Macrosismique Européenne EMS98 I-XII)

## Slide 5: Séisme du 25 janvier 1946
Tremblement de terre du 25 janvier 1946 à Sierre à 18h32 : Mag 6.1

## Slide 6: Le simulateur de séismes
Pompe hydraulique 20kW : 40 l/min@120 bar
Caractéristiques principales (1/4) :
Plateforme 5x6 m en fibre de carbone (m=400 Kg)
Charge utile : 3 t (25 personnes)
Séisme : Max mag 7.8
Accélération max : ± 1g
Déplacement XY max : ± 0.15m
Nb de vérins : 4 placés en V
Alimentation électrique 3x400V 63A

## Slide 7: Le simulateur de séismes
Caractéristiques principales (2/4) :
- 6 pieds avec paliers à air : 500 Kg /pied (air comprimé 0.8 Bar )
Supprime la friction
Permet les mouvements en XY

## Slide 8: Le simulateur de séismes
Permet de rejouer de vrais séismes mesurés (l’Aquila, Nepal, Northridge,Taïwan, Christchurch,…)
Caractéristiques principales (3/4) :
Commande et régulations par 1x CRIO 9057 et LabVIEW RT 2021
Pupitre opérateur (HMI) à écran tactile
Sécurité assurée par 4 rideaux scanner laser PILZ

## Slide 9: Le simulateur de séismes
Caractéristiques principales (4/4) :
5 Beamer Panasonic et 1 serveur vidéo Modulo PI

## Slide 10: Structure générale du contrôle
Ethernet
LabVIEW Everywhere !
Multimedia Serveur
RT Control
Digital & Analog I/O

## Slide 11: Simulateur de séismes : Positionnement des vérins
Positionnement en X
      Plusieurs configurations de la table sont possibles avec la même longueurs de vérins
      Apporte des difficultés dans l’algorithme de calcul de la position de la table.
      Uniquement possible avec un algorithme de minimisation numérique (p.e. Newton-Raphson)
Positionnement en V
      Pour des longueurs de vérins donnés, la table possède uniquement une position.
      Calcul de la position de la table à partir de simple équations trigonométrique

## Slide 12: Simulateur de séismes : stratégie de contrôle
X1
X4
Laser 1
Laser 4
X2
X3
Mesures des longueurs des 4 vérins par des capteurs laser, 4 PID controller dans FPGA
Mouvements en x
(1 sample / 10ms)
Mouvements en y
(1 sample / 10 ms)
Wtx
Wty
HP
Calcul des 4 consignes de longueur des vérins
W1
W2
W3
W4
V1
V4
PID1
PID2
PID3
PID4
Y1
Y2
Y3
Y4
.
.

## Slide 13: Simulateur de séismes : stratégie de contrôle
Mesures des longueurs des 4 vérins par des capteurs laser, 4 PID controller dans FPGA
Optimisation : 1 seul PID dans une boucle FOR (4x), loop time 100us

## Slide 14: Simulateur de séismes : stratégie de contrôle
Mesures des valeurs analogiques (Pressions,forces,..) dans FPGA
Optimisation : 1 seule conversion/type de signal dans une boucle FOR (4x), loop time 10ms

## Slide 15: Simulateur de séismes : stratégie de contrôle
State Machine pour la mise en route et l’arrêt normal de la machine

## Slide 16: Simulateur de séismes : stratégie de contrôle
Le Panel PC communique via TCP-IP avec le media serveur
Le Panel PC communique via TCP-IP (2 shared variables (cluster) en programmatic mode) avec le CRIO

## Slide 17: Simulateur de séismes
Opérateurs formés
Sécurité : (norme EN62061, sécurité fonctionnelle des systèmes de contrôle/commande des machines)
Boutons d’arrêt d’urgence
4x Pils scanner Laser (Rideaux immatériels)
Surveillance des pressions hydrauliques
Les vérins travaillent uniquement en traction
Surveillance de la charge de la table (jauges de contraintes)

## Slide 18: Le simulateur de séismes en action
Animations réalisées par le studio INK à Londres
Multimédia et animations :
Films explicatifs en français, allemand & anglais
Serveur Multimédia, Beamer et sonorisation : Manhattan Audio SA, Sion

## Slide 19
Informations supplémentaires et réservations :
https://www.cpps-vs.ch/home
Merci de votre attention et nous nous réjouissons de vous accueillir à Sion !