## Slide 1: Motion : Essai de pilotage d’un Maxon EPOS4 via Ethercat avec LabVIEW RT sur un CRIO-9057
Aldo Vaccari
HES-SO Valais
aldo.vaccari@hevs.ch

## Slide 2: Conditions préalable
Sur le CRIO, configurer le port Ethernet 1 en mode Ethercat
Brancher le CRIO à l’EPOS4 avec un câble RJ45. (Epos 4 avec interface Ethercat)
Utiliser un CRIO qui supporte de changer l’interface Eth1 de Ethernet en Ethercat (e.g., cRIO-903x, 904x, 905x series avec dual Ethernet ports).
Sur PC : LV 2021 SP1 32 bits english ou plus récent, avec LV 2021 ça ne fonctionne pas !!
Sur CRIO : RT system 21.0 (21.3 et 21.5 testé mais ne fonctionne pas !!). Attention d’avoir installé sur le CRIO ‘industrial communication for Ethercat driver’

## Slide 3: Problème rencontré
Dans le projet LabVIEW, Rajouter le master Ethercat et scanner les Devices
Générer le fichier ESI (Ethercat Slave Information) dans Maxon EPOS Studio et le Charger le fichier ESI sur le CRIO
(C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\IndComECAT\DD on windows and /var/local/natinst/IndComECAT/dd
on CRIO)
Add EtherCAT Master
Right-click on your cRIO RT target → New → Targets and Devices.
Choose EtherCAT Master (likely under “Real-Time Scan Resources”).
Scan for Devices or Add Manually
Right-click the EtherCAT Master → Scan for Devices.
  If the ESI file was correctly recognized, the new device should appear.
If scanning fails, you can add the device manually:
  Right-click on the EtherCAT Master → Add New Device.
  Browse through the recognized ESI files and select your device.

## Slide 4: Problème rencontré
L’Etat du Device peut passer de Init à Pre-Operationnal, mais ne passe pas plus loin  erreur !

## Slide 5: Problème rencontré
- La liste des paramètres de l’EPOS (Object dictionnary) est également vide

## Slide 6: Problème rencontré
Et aussi le scan engine à passer en mode active, mais il ne veut pas si le slave n’est pas en mode operational….:

## Slide 7: Résultats obtenus
Contact avec le helpdesk de NI  modification du fichier ESI à la main (PDO Config)
‘ We found that the NI master was incorrectly sending 1A00 for the slave's expected values with PDOConfig=1. Setting this to PDOConfig=0 and manually writing the SDOs allowed us to drive this to operational’

## Slide 8: Résultats obtenus
Même info sur le forum que celle obtenue par le helpdesk de NI :

## Slide 9: Conclusion
Ça ne fonctionne toujours pas et c’est très frustrant ! Je suis très intéressé si quelqu’un a réussi à faire fonctionner un tel setup….